Приложение №1 к Договору № _

От «   » _ 2020 г.

«Утверждаю»                                                                                                 «Утверждаю»

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                  ПОДРЯДЧИК

_____________   							               _______________

Дата_________								     Дата__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПОДЪЕМНИКА ДЛЯ ЛЮСТРЫ

- Исходные данные:

  - Вес люстры –  100  кг

  - Высота подъема (длина вертикального перемещения) –  до 8 м

  - Скорость подъема/опускания – не лимитируется.

  - Управление подъемом/спуском – по радиоканалу с пульта ДУ.

  - Количество независимых групп светильников – не более 2 групп.

  - Общая потребляемая мощность всех одновременно включенных светильников – не более 2000 Вт.

  - Коммутация групп светильников – механическая от выключателей Заказчика, по кабелю, выведенному Заказчиком  в  непосредственной близости от места расположения подъемника. Кабель подключается к клеммной колодке на подъемнике.

  - Подача напряжение от подъемника на светильники   –  через пружинный кабельный барабан. Светильники подключены к цепи питания постоянно. Кабельный барабан устанавливается либо на раму подъемника, либо на поверхность в непосредственной близости от подъемника. Габариты кабельного барабана, мм: 260 х 325 х 175. Вес –не более 5 кг.

  - Подключение подъемника – по однофазной электрической сети 220 В. Кабель питания 3 х 1,5 кв. мм выводится Заказчиком в непосредственной близости от места расположения подъемника.

  - Потребляемая мощность подъемника в режимах «подъем/спуск» - не более 560 Вт.

  - Потребляемая мощность подъемника в  дежурном режиме – не более 2 Вт.

  - Кабель питания подъемника должен иметь отдельный выключатель ( автомат на ток срабатывания 6А).  В неработающем состоянии цепь питания подъемника должна быть обесточена.

  - Максимальное время непрерывной работы подъемника в режиме подъем/спуск – не более 4 минут (при температуре окружающей среды 0-50 ). При  более длительной работе происходит перегрев двигателя, и он автоматически отключается на 10…20 минут. После остывания – можно продолжить работу.

  - Фиксация люстры в верхнем положении – с помощью тормоза планетарного мотор-редуктора привода подъемника.

  - Остановка подъемника происходит автоматически по достижению крайнего верхнего/ нижнего положения люстры. Эти положения устанавливаются при монтаже подъемника. Любой промежуточный останов осуществляется по команде с пульта дистанционного радиоуправления.

  - Размер (диаметр) отверстия в потолке для транспортировки подъемной ленты – не менее 100 мм. Отверстие изготавливает Заказчик.

  - Габариты подъемника (Длина х Ширина х Высота), мм, не более: 750 х 240 х 260

  - Вес подъемника – не более 15 кг

  - Установка подъемника – потолок перекрытия первого этажа, расположенного над точкой подвеса люстры. Поверхность, на которую устанавливается подъемник, должна быть прочной, ровной и чистой. Размер поверхности –  прямоугольник размером не менее 1000 х 500. Отверстие для транспортировки ленты (п.п. 1.16. настоящего ТЗ),  располагается на пересечении диагоналей прямоугольника.

  - Настройка подъемника производится после его установки и подключения к сети, путем подсоединения самой люстры или ее весового эквивалента.

- Срок изготовления подъемника

- Профилактический осмотр и проверка работоспособности подъемника Заказчиком – не реже, чем 1 раз в год.

- Температурный диапазон работы: от 0 град С  до + 50 град. С

- Гарантийные обязательства Подрядчика – 2 года с  даты   ввода подъемника в эксплуатацию (подписания Акта сдачи-приемки).

«Согласовано»

ЗАКАЗЧИК                                                                                   ПОДРЯДЧИК